С2000-БКИ

Инструкция по использованию охранно–пожарной сигнализации.

Прибор «С2000-БКИ» предназначен для выдачи состояний разделов на встроенные световые индикаторы и звуковой сигнализатор, а также для взятия/снятия разделов сигнализации с охраны.

Индикатор прибора «Работа» должен гореть равным зеленым цветом. Если индикатор не горит или горит индикатор «Нет связи», следует обратиться в техническую поддержку.

Тревога раздела.

При срабатывании пожарных извещателей  индикатор «Пожар» загорается красным светом. Так же мигает красным светом индикатор с номером соответствующего раздела, в котором сработал извещатель.

Отключение оповещения (сирен) после срабатывания пожарных извещателей.

После того, как предприняты все действия, предусмотренные при срабатывании пожарной тревоги, снимите тревожный раздел с охраны. Для этого нужно кратковременно нажать кнопку соответствующего раздела.  Для ввода системы в дежурный режим, сработавшие разделы нужно «поставить на охрану». Кнопка «Сброс» предназначена для отключения звуковой сигнализации прибора «С2000-БКИ».

Постановка раздела на охрану.

Постановка раздела на охрану производится кратковременным нажатием на кнопку соответствующего раздела, после чего световой индикатор данного раздела должен загореться зеленым.

В случае если после команды постановки раздела на охрану индикатор «Невзятие» начнет мигать красным светом, вызовите техническую поддержку. Это значит, что один или несколько извещателей не готовы встать на охрану.

Индикация разделов охраны.

Прибор «С2000-БКИ» имеет 8 системных индикаторов и 60 кнопок разделов с трехцветными индикаторами, отображающими состояние разделов охраны ( группы извещателей).

| Состояние индикатора раздела | Состояние раздела |
| --- | --- |
| Зеленый | Нормальная работа, раздел под охраной |
| Зеленый мигающий | Раздел в процессе постановки на охрану |
| Красный мигающий | Тревога |
| Жёлтый мигающий одиночный | Раздел снят с охраны (не работает) |
| Жёлтый мигающий двойной | Неисправность раздела |

Телефон технической поддержки  -                            .