Инструкция по пользованию пультом пожарной сигнализации С2000

1.Взятие и снятие разделов с охраны.

Введите пароль управления разделами «1111».

Пульт отобразит состояние первого из доступных паролю разделов.

(1: СНЯТ

Например

Для взятия раздела на охрану выберите необходимый раздел клавишами « (», «(» или введите его номер цифровыми клавишами и нажмите «ENTER».

Будет предложено меню «(ВЗЯТИЕ». Клавишами «(» и «(» можно выбрать «(ВЗЯТИЕ» или «(СНЯТИЕ». Выберите «( ВЗЯТИЕ» и нажмите «ENTER».

При положительном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал «Успех» и отобразит новое состояние раздела «(1:ВЗЯТ».

При отрицательном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал «Ошибка» и отобразит сообщение об ошибке: «НЕ ВЫПОЛНЕНО» или сообщение о неудачном взятии на охрану.

НЕВЗЯТИЕ 001/010

В данном примере показано, что не взята на охрану  зона 001/010.В этом номере 001-адрес прибора,010-номер шлейфа сигнализации. Клавишами «(» и «(» можно посмотреть другие невзятые зоны в разделе. Нажмите «CLEAR» или «ENTER» для возврата в режим индикации состояния раздела.

Аналогичным образом выполняется снятие разделов с охраны.

2.Взятие и снятие шлейфов с охраны.

Взятие и снятие шлейфов с охраны используется, когда какой-либо раздел не встаёт на охрану.

Введите пароль управления шлейфами «1234».

(1 ВЗЯТИЕ

Выберите пункт меню «ВЗЯТИЕ» клавишами «(» и «(» и «ENTER».

(11 ВЗЯТИЕ ШС

Выберите пункт меню «ВЗЯТИЕ ШС» клавишами «(» и «(» и «ENTER».

АДРЕС:_

Наберите адрес прибора «1» и нажмите «ENTER».

НОМЕР ШС:_

Наберите номер шлейфа сигнализации и нажмите «ENTER».

3.Запрос состояния шлейфов сигнализации.

(5 ЗАПРОС

Введите пароль управления шлейфами «1111».

(51 ЗАПРОС ШС

Выберите пункт меню « ЗАПРОС» клавишами «(» и «(» и «ENTER».

Выберите пункт меню «ЗАПРОС ШС» клавишами «(» и «(» и «ENTER».

АДРЕС:_

Наберите адрес прибора «1» и нажмите «ENTER».

НОМЕР ШС:_

Наберите номер шлейфа сигнализации и нажмите «ENTER».

(001/017 НЕВЗ

В данном примере состояние шлейфа сигнализации номер 17 прибора с адресом 1-«Невзятие». Клавишами «(» и «(» можно просматривать состояние других шлейфов сигнализации выбранного прибора.

4.Просмотр сообщений от приборов.

Для просмотра сообщений от приборов в режиме индикации времени нажмите клавишу  «ENTER». С помощью клавиш  «(» и «(» можно пролистывать на пульте 1023 последних сообщения. Для просмотра времени и даты сообщения необходимо нажать и удерживать клавишу «0».

Примеры отображаемых пультом «С2000» сообщений.

ВЗЯТ  2  ХО 4-взят на охрану раздел 2-ой пользователем №4.

СНЯТ 5  ХО 6-раздел 5 снят с охраны пользователем №6.

ВЗШС 7 003/004-взят на охрану шлейф сигнализации №4 прибора с адресом №3, шлейф сигнализации принадлежит разделу 7.

СНШС 5 002/014-снят с охраны шлейф сигнализации №14 прибора с адресом №2, шлейф сигнализации принадлежит разделу 5.

ТРЕВ  4  001/015-нарушение охранного шлейфа №15 в приборе с адресом №1, шлейф сигнализации принадлежит разделу 4.

Пароли управления

1111-разделами

1234-шлейфами