Инструкция к прибору ВЕРС-ПУ

При отсутствии питания 220v или неисправности аккумулятора

соответствующий индикатор 220v или 12v мигает и звучит внутренний сигнализатор.

При возникновении неисправности прибора или линий мигает соответствующий индикатор красно-зеленым цветом.

Состояние индикатора АВТ

- Выключен – запуск системы пожаротушения разрешен только кнопкой СТАРТ.

- Светится зеленым цветом – запуск ПТ разрешен в автоматическом и ручном режиме.

- Светится красным цветом – система ПТ запущена (Остановить запуск можно нажатием кнопки СТАРТ ! )

- Мигает красным – система ПТ остановлена (Разрешен запуск кнопкой СТАРТ !)

- Мигает красным и зеленым цветом – режим пожаротушения закончен. Выход из режима – нажатием кнопки КОНТРОЛЬ.

Для включения и выключения контроля линий необходимо кратковременно нажать кнопку КОНТРОЛЬ.

ВНИМАНИЕ – перед нажатием кнопки прибора ПЕРЕВЕСТИ замок блокировки в положение ВКЛЮЧЕНО.

При получении прибором сигнала «ПОЖАР» звучит сирена и загорается табло ПОЖАР, затем табло ПОРОШОК УХОДИ и ПОРОШОК НЕ ВХОДИ.

В течении 1 минуты не входить в помещение!